## Slide 1
Laboratório de Circuitos Digitais
DEC7549
Prof. Roderval Marcelino, Dr.
Universidade Federal de Santa Catarina
Engenharia da Computação
Medidas Elétricas

## Slide 2: Medidas Elétricas
  No munda da eletricidade nem sempre os sinais são visíveis, logo precisamos de instrumentos de medição para medir as grandezas elétricas.
  Grandezas Elétricas
  Tensão
  Corrente
  Resistência
  Potência

## Slide 3: Múltiplos e submúltiplos das unidades de medidas
MÚLTIPLOS | SÍMBOLOS | PREFIXO | MÚLTIPLOS | SÍMBOLOS | PREFIXO | FRAÇÃO | SÍMBOLOS | PREFIXO
103 | K | KILO | 210 | KB | b-kilo | 10-3 | m | Mili
106 | M | MEGA | 220 | MB | b-mega | 10-6 | μ | Micro
109 | G | GIGA | 230 | GB | b-giga | 10-9 | n | Nano
1012 | T | TERA | 240 | TB | b-tera | 10-12 | p | Pico
1015 | P | PETA | 250 | PB | b-peta | 10-15 | f | Femto
1018 | E | EXA | 260 | EB | b-exa | 10-18 | a | Atto
1021 | Z | ZETTA | 270 | ZB | b-zetta | 10-24 | z | Zepto
1024 | Y | YOTTA | 280 | YB | b-yotta | 10-27 | y | yocto

## Slide 4: Corrente Alternada e Corrente Contínua
Voltagem
Voltagem de Pico
Voltagem RMS
Tempo
Corrente Alternada
Corrente Contínua

## Slide 5: Sinal analógico versus Sinal digital

## Slide 6: Tensão Elétrica
Divisão da tensão: A tensão se dividi em circuito série e se mantem em circuito paralelo

## Slide 7: Corrente Elétrica
É o movimento ordenado de elétrons livres no interior de um condutor elétrico, sob a influência de uma fonte de tensão elétrica.
São sempre os elétrons que se movem para formar a corrente elétrica;
O movimento de elétrons se dá do local onde este existe em excesso (pólo negativo) para o local onde há carência dos mesmos (pólo positivo);
Os elétrons possuem carga negativa;
É o movimento ordenado de elétrons, de um pólo para outro, que forma a corrente elétrica;
De acordo com a teoria eletrônica, a corrente flui do pólo negativo para o pólo positivo;

## Slide 8: Corrente Elétrica
Divisão da corrente: A corrente elétrica em série se mantem e em paralelo se dividi.

## Slide 9: Equipamentos de medição elétrica
Os principais instrumentos de medições de grandezas elétricas são:
Amperímetros;
Voltímetros;
Ohmímetros;
Wattímetros;
Multímetro;
Freqüencímetros;
Osciloscópios;

## Slide 10: Multímetro
Vídeo Fluke 115

## Slide 11: Cuidados na medição
Amperímetro
O equipamento sempre precisa estar em série com o circuito
A ponteira precisa ser mudado de posição
Obedecer o limite de 10A
Ohmímetro
Nunca usar com o circuito energizado
As medições são em paralelo
Se for medir resistência em um circuito o componentes precisa estar desconectado do circuito para evitar medida de resistência equivalente

## Slide 12: Cuidados na medição
Beep
A medição de continuidade (beep) funciona como a medição de resistência
Nunca usar com o circuito energizado
Seleção do tipo de sinal elétrico
Antes de medir prestar atenção no tipo de sinal a ser medido

## Slide 13: Protoboard (Matriz de Contatos)
A figura ilustra a forma como os furos estão interconectados
A figura abaixo mostra como deve-se proceder a montagem

## Slide 14: Fonte de Alimentação
Como o próprio nome diz, serve para alimentar os circuitos eletrônicos com energia elétrica.
Podem ser contínuas ou alternadas
Normalmente os circuitos eletrônicos trabalham com fontes de corrente contínua e os aparelhos de maior potência com fontes de corrente alternada.
Muitas vezes temos as fontes ajustáveis. Escolhe-se um valor de setup e a fonte mantem este valor estabilizado.

## Slide 15: Exercício 1:
Montar o circuito eletrônico abaixo no protoboard e realizar as seguintes medições:
Medir o valor do resistor (sem energia)
Medir a continuidade do circuito (sem energia)
Medir a tensão da fonte
Medir a corrente elétrica no circuito
Alterar a tensão da fonte para 24Vcc e medir a corrente novamente.

## Slide 16: Exercício 2:
Montar o circuito eletrônico abaixo no protoboard e realizar as seguintes medições:
Medir os valores de corrente elétrica sinalizados com setas e mais ->
Medir os valores de tensão elétrica sinalizados com setas sem ->
Medir a tensão da fonte de tensão contínua
Analisar os valores medidos

## Slide 17: Exercício 3:
Calcular os valores de tensão e corrente sinalizados nos circuitos
Montar o circuito eletrônico abaixo no protoboard e realizar as medições de corrente e tensão comparando-as com os valores calculados

## Slide 18: Gerador de funções
Vídeo AGF 3000

## Slide 19: Gerador de funções
Gera sinais elétricos para inserção em determinado circuito
Sinal senoidal
Onda quadrada
Pulse, dentre outras.
Frequência e amplitude ajustáveis
Frenquência
Amplitude

## Slide 20: Osciloscópio
Vídeo TDS 2000

## Slide 21: Osciloscópio
Medições rápidas
Período/Frequência
Ajuste automático
Congela a imagem
Volts por divisão

## Slide 22: Osciloscópio-Exercícios 1
1.Utilize o circuito montado no exercício 1, apenas substituindo a fonte de alimentação de corrente contínua por uma alternada(usar gerador de funções) com as seguintes características:
Tensão CA: 500mV
Frequência: 200 hz
Usar resistor de 10k
Usando o osciloscópio realizar as medições de tensão e frequência no resistor. Ajustar o osciloscópio através dos botões de período/frequência e volts/divisão somente.
2. Mudar o sinal gerado para pulsos de 5V e frequência 10 khz. Medir tensão e frequência no osciloscópio em cima do resistor.
3.Medir o tempo (segundos) de um ciclo desta onda quadrada.

## Slide 23: Osciloscópio-Exercícios 2
Faça a calibração da ponteira do osciloscópio
Ajuste o gerador de funções para 5 Vcc/2khz onda quadrada
Coloque o sinal gerado em num resistor de 100k e meça o sinal no osciloscópio com a ponteira no canal 2.
Compare a forma de onda, frequência e período dos dois sinais simultaneamente.
Qual tempo(s) do período de cada onda?

## Slide 24
Final do Tópico: Medidas Elétricas